## Slide 1
讲师：廖小飞
系列课程—开始语
ARM简介
第一章

## Slide 2
为什么学习知识点—提问
嵌入式是什么？
什么是arm呢？
嵌入式开发环境如何搭建

## Slide 3
课程目标--学习重点
嵌入式系统介绍
SOC介绍
ARM介绍
开发板介绍
开发环境搭建

## Slide 4
第一节
嵌入式系统介绍

## Slide 5
嵌入式系统介绍
嵌入式系统的概念：
  以应用为中心
  以计算机技术为基础
  对软硬件进行裁剪
  对功能，可靠性，成本，体积，功耗有严格要求
  专用计算机系统

## Slide 6
嵌入式技术的发展历史
三大阶段：
  1.SCM(Single Chip Microcomputer）
  又称单片微型计算机，简称单片机，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的CPU，RAM，Flash和I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的微型计算机。
  2.MCU(Micro Controller Unit)
  微控制器阶段，根据对象系统要求扩展各种外围电路与接口电路，突显其对象的智能化控制能力。
  3.SoC（System On Chip）
  随着设计与制造工艺的发展，集成电路设计从晶体管的集成发展到逻辑门的集成，现在又发展到IP的集成，即SoC设计技术。

## Slide 7
SOC介绍
SOC概念：
  System on Chip，简称Soc，也即片上系统。
  从独立功能的芯片组合成的一个系统，集成到一个芯片上的系统。
  SoC是一个微小型系统。
  如果说中央处理器(CPU)是大脑,那么SoC就是包括大脑、心脏、眼睛和手的系统。

## Slide 8
Processor IP – Design of the brain of the chip
Software development tools
Physical IP – Design of the building blocks of the chip
SOC介绍

## Slide 9
第二节
ARM介绍

## Slide 10
ARM介绍
ARM公司历史1：
  1978年12月5日，物理学家赫尔曼·豪泽（Hermann Hauser）和工程师ChrissCurry，在英国剑桥创办了CPU公司（Cambridge Processing Unit），主要业务是为当地市场供应电子设备。

## Slide 11
ARM介绍
ARM公司历史2：
  1979年，CPU公司改名为Acorn计算机公司。
  1985年，Roger Wilson和Steve Furber设计了他们自己的第一代32位、6M Hz的处理器，用它做出了一台RISC指令集的计算机，简称ARM（Acorn RISC Machine）。这就是ARM这个名字的由来。

## Slide 12
ARM介绍
ARM公司历史3：
  1990年11月27日，Acorn公司正式改组为ARM计算机公司。苹果公司出资150万英镑，芯片厂商VLSI出资25万英镑，Acorn本身则以150万英镑的知识产权和12名工程师入股。公司的办公地点非常简陋，就是一个谷仓。

## Slide 13
ARM介绍
ARM公司历史4：
  公司成立后，业务一度很不景气。由于缺乏资金，ARM做出了一个意义深远的决定：自己不制造芯片，只将芯片的设计方案授权（licensing）给其他公司，由它们来生产。正是这个模式，最终使得ARM芯片遍地开花。

## Slide 14
ARM介绍
ARM公司历史5：
  2006年，全球ARM芯片出货量为20亿片，2010年预计将达到45亿片。
  2007年底，ARM的雇员总数为1728人，持有专利700项（另有900项正在申请批准中），全球分支机构31家，合作伙伴200家，年收入2.6亿英镑。

## Slide 15
ARM市场
>4 Billion ARM Processors Each Year
Everex Cloudbook UMPC
GCT Semiconductor – ARM9 Processor
Importek Apollo VoIP Video Phone
ARM9 + Marvell Xscale processor
Artega - Artega GT (Dual-Dashboard Display)
Fujitsu MB86R01 "Jade" graphics controller
ARM926EJ-s + Jazelle Java Acceleration Technology
Garmin Nuvi 205
ST Cartesio Processor - ARM926
Thomson WiFi Tablet
TI DaVinci TMS320DM6441 – ARM926EJ-S
VivoPay – Vivo Kiosk
ARM Powered

## Slide 16
ARM介绍
ARM Changing Your Life

## Slide 17
ARMv5
ARM922T™
SC100™
ARM7TDMI(S)™
ARM968E-S™
ARM946E-S™
ARMv6
ARM1176JZ(F)-S™
ARM1156T2(F)-S™
ARM1136J(F)-S™
x1-4
ARM926EJ-S™
ARM7EJ-S™
ARMv4
基于指令集体系结构（构架ISA）的分类
  ARM V4 体系增加了半字存储操作，对调试的支持
  ARM V5 体系增加了DSP指令支持和对Java指令的支持
  ARM V6 体系增加了媒体指令
  加入了超过60条SIMD单指令多数据指令
ARM指令体系发展历史

## Slide 18
ARM指令体系发展历史
ARM V7 体系定义了三种独立的内核型
  ARM Cortex-A family:应用领域
  ARM Cortex-R family:实时领域
  ARM Cortex-M family:控制领域
Cortex-R4(F)
Cortex-A8
Cortex-M1
Cortex™-M3
...2GHz
x1-4
Cortex-A9
x1-4
Cortex-A5
12k gates...
Cortex-M0
Unparalleled Applicability
Cortex-M4

## Slide 19
ARM指令体系发展历史

## Slide 20
ARM介绍
总结：
  含义：
  1.代表一个公司的名字：arm公司
  2.对一类微处理器的通称：arm处理器
  3.代表一种技术的名字
  ARM处理器的特点：
  1.高速度
  2.低功耗
  3.低价格
  应用领域：
  1.无线通信，消费电子
  2.汽车电子，工业控制和网络设备

## Slide 21
ARM开发板介绍
Mini2440开发板
  CPU采用ARM920T核心的三星S3C2440SOC
  64MB SDRAM，256MB Nand Flash
  3.5寸 LCD显示屏
  丰富的接口
  丰富的开发资料

## Slide 22
ARM开发板介绍
Mini2440开发板

## Slide 23
第二节
开发环境搭建

## Slide 24
开发环境搭建
示意图：
串口调试
RS232
RJ45
USB
PC机
ARM开发板
minicom
tftp下载
tftp服务

## Slide 25
开发环境搭建
软件开发环境搭建
一：安装编译器
1. mkdir /usr/local/arm
2. tar xjvf arm-linux-gcc-4.4.3.tar.bz2 –C /usr/local/arm
3. vim /etc/profile
+
PATH=/usr/local/arm/4.4.3/bin:$PATH
4. source /etc/profile

## Slide 26
开发环境搭建
软件开发环境搭建
二：安装minicom
1. 安装：sudo apt-get install minicom
2. 配置：minicom -s
3. 使用：
命令:
ctrl a + q quit
ctrl a + w lineWrap
ctrl a + z help

## Slide 27
开发环境搭建
三：安装TFTP服务
1. sudo apt-get install tftp tftpd xinetd
2. sudo vim /etc/xinetd.d/tftp
service tftp
{
socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /tftpboot
disable = no
per_source = 11
cps = 100 2
flags = IPv4
}
3. sudo mkdir /tftpboot
4. sudo chmod 777 /tftpboot -R
5. sudo /etc/init.d/xinetd restart

## Slide 28
开发环境搭建
软件开发环境搭建
四：安装NFS服务
1. sudo apt-get install nfs-kernel-server
2. sudo vim /etc/exports
+
/nfsroot *(rw,sync,no_root_squash)
3. sudo /etc/init.d/portmap restart
4. sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
5. showmount -e

## Slide 29
开发环境搭建
软件开发环境搭建
1. tar xvf bootloader.tar
2. cd bootloader
3. cd u-boot
4. make distclean
5. make mini2440_config
6. make -j2
7. cp u-boot.bin ~/桌面
8.使用mini2440提供的MiniTools 烧写到开发板中
注：开发板的S2开关搬到nor处。
编译安装u-boot

## Slide 30
开发环境搭建
U-boot使用：
1. 下载裸板程序到内存：
tftp 0x30000000 arm.bin
2. 运行裸板程序：
go 0x30000000
3. 设置内核启动参数:
set bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.0.1:/nfsroot ip=192.168.0.230 console=ttySAC0,115200
注意： 主机IP和开发板IP
4.从主机下载内核到内存：
tftp 0x30008000 zImage
5.启动内核:
bootm 0x30008000
6.自动启动:
set bootcmd tftp 0x30008000 zImage\;
bootm 0x30008000

## Slide 31
ARM裸板程序开发流程
软件编写流程：
开始
在PC主机上编写应用程序：vim
在PC主机上编译应用程序：arm-linux-gcc
使用TFTP下载到开发板运行
通过串口反馈调试信息

## Slide 32
ARM裸板程序开发流程
软件编译流程：
一：预编译：arm-linux-gcc -E
二：编译：arm-linux-gcc -S
三：汇编：arm-linux-gcc -c
四：链接：arm-linux-ld
注意：在有操作系统的时候，系统会自动指定链接地址
在没有操作系统的时候，需要手动指定链接地址

## Slide 33
ARM裸板程序调试
使用串口打印调试：

## Slide 34
ARM裸板程序调试
编译hello world程序：

## Slide 35
课程总结
本节课程内容
  嵌入式介绍
  开发环境搭建
下节课程
  arm指令系统
Notes:       本节课程主要讲了什么？通过本节课程的学习我们掌握了什么？解决什么问题？
      下节课程我们要学习什么？
35